## Slide 1
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2
1
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ
2
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
3
TRIỂN KHAI & XÂY DỰNG HỆ THỐNG
4
HỆ THỐNG BẢO MẬT ĐA LỚP
5
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
6
HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
7
Q&A

## Slide 2
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
3
BỐI CẢNH
Chất lượng không khí trong nhà (CO₂, nhiệt độ, độ ẩm) ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, sự tập trung và giấc ngủ. Đô thị hóa khiến không gian sống ngày càng kín, trong khi người dùng thiếu công cụ giám sát trực quan và cảnh báo kịp thời khi môi trường vượt ngưỡng an toàn.
MỤC TIÊU — cũng chính là 4 bước hệ thống thực hiện
Thu thập dữ liệu
Cảm biến DHT22 (nhiệt độ, độ ẩm) + CO₂
1
Truyền an toàn
MQTT over TLS — mã hóa đường truyền (:8883)
2
Cảnh báo thông minh
Tự so ngưỡng, sinh cảnh báo (có cooldown)
3
Trực quan hóa
Dashboard web hiển thị realtime
4
PHẠM VI ĐỀ TÀI
Mô phỏng trên Wokwi
1 thiết bị IoT ảo — chưa triển khai phần cứng vật lý
CO₂ giả lập
Dùng biến trở thay cho cảm biến khí thật (MQ135/SCD40)
Quy mô 1 phòng
Hỗ trợ 1 thiết bị / 1 phòng trong phạm vi hiện tại

## Slide 3
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
5
TẦNG
THIẾT BỊ
(Device)
ESP32 (DHT22 + biến trở giả lập CO₂)
Đọc cảm biến mỗi 5s · đóng gói JSON {device_id, api_key, temperature, humidity, co2}
MQTT publish qua TLS · cổng 8883 (mã hóa đường truyền)
TẦNG DỊCH VỤ
Cloud /
Backend
HiveMQ Cloud
MQTT Broker (pub/sub)
Backend — Node.js/Express
MQTT subscriber (xác thực api_key,
so ngưỡng, sinh cảnh báo) + REST API
MongoDB
Lưu SensorData, Alert,
Settings, User
REST API + JWT · Dashboard polling mỗi 5s (2 chiều)
TẦNG
TRÌNH BÀY
(Web UI)
Dashboard Vue 3
Gauge, biểu đồ realtime, quản lý cảnh báo, cài đặt ngưỡng — chỉ xem sau khi đăng nhập

## Slide 4
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
6
THÀNH PHẦN
CÔNG NGHỆ / LINH KIỆN
VAI TRÒ CHÍNH
Thiết bị
ESP32 · DHT22 · Biến trở
Thu thập dữ liệu (mô phỏng trên Wokwi)
Truyền tải
MQTT — HiveMQ Cloud
Giao thức Publish/Subscribe qua TLS (cổng 8883)
Backend
Node.js · Express · MongoDB
Xác thực, lưu trữ, so ngưỡng, sinh cảnh báo, REST API
Frontend
Vue 3 · Vite · Chart.js
Dashboard realtime, biểu đồ, quản lý cảnh báo

## Slide 5
TRIỂN KHAI & XÂY DỰNG HỆ THỐNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
8
Ba thành phần phần mềm được lập trình và chạy end-to-end, cùng phần cứng mô phỏng và nền tảng IoT cloud.
FIRMWARE
ESP32 · C++ (Arduino)
• Đọc DHT22: nhiệt độ, độ ẩm (retry 3 lần)
• Giả lập CO₂ bằng biến trở (400–5000 ppm)
• WiFi + MQTT/TLS, tự động reconnect
• Đóng gói JSON + api_key, publish mỗi 5s
BACKEND
Node.js · Express
• MQTT subscriber: xác thực api_key → lưu DB
• So ngưỡng → sinh cảnh báo (cooldown 5')
• REST API: auth · sensor · alerts · settings
• MongoDB (Mongoose) — 4 collection dữ liệu
• Bảo mật: JWT · rate-limit · Cache no-store
FRONTEND
Vue 3 · Vite
• SPA 5 tab (Dashboard / Lịch sử / Cảnh báo…)
• Gauge + mini-chart realtime (Chart.js)
• Đăng nhập / đăng ký, tự refresh token
• Xuất CSV, quản lý & lọc cảnh báo
PHẦN CỨNG (mô phỏng)
ESP32 + DHT22 + biến trở CO₂ mô phỏng trên Wokwi — chưa dựng phần cứng vật lý
NỀN TẢNG IoT
HiveMQ Cloud — MQTT broker managed, kết nối bảo mật qua TLS (cổng 8883)

## Slide 6
TRIỂN KHAI — FIRMWARE ESP32
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
9
LINH KIỆN & CẤU HÌNH
• DHT22 → GPIO 15 (đọc nhiệt độ, độ ẩm)
• Biến trở CO₂ → GPIO 34 (ADC1)
• Board: ESP32 DevKit — mô phỏng trên Wokwi
• Thư viện: DHT (Adafruit), PubSubClient, ArduinoJson
• Chu kỳ gửi: mỗi 5 giây (SEND_INTERVAL = 5000ms)
LUỒNG XỬ LÝ (mỗi 5 giây)
• Đọc DHT22 — ổn định 2s, retry tối đa 3 lần (cách 300ms)
• Đọc ADC biến trở → map 0–3.3V thành 400–5000 ppm
• Đóng gói JSON {device_id, api_key, temperature,
• humidity, co2}
• Publish lên topic iot/airquality/room1 qua MQTT/TLS
KẾT NỐI & BẢO MẬT ĐƯỜNG TRUYỀN
WiFi Wokwi-GUEST (tự động reconnect khi mất kết nối) · MQTT broker HiveMQ Cloud, cổng 8883 · WiFiClientSecure.setCACert() với root CA thật (ISRG Root X1) để xác thực chứng chỉ broker — KHÔNG dùng setInsecure(), chống tấn công giả mạo broker (MITM).

## Slide 7
KIỂM CHỨNG GIAO TIẾP MQTT
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
10
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Connecting to WiFi: Wokwi-GUEST......
WiFi connected — IP: 10.10.0.2
Connecting to MQTT... connected!
AirIQ ready — publishing every 5s
[OK] temp=24.0 hum=40.0 co2=624 → iot/airquality/room1
▲ Serial Monitor — thiết bị ESP32 trên Wokwi
LOG NÀY CHỨNG MINH
✓
Kết nối WiFi thành công (được cấp IP 10.10.0.2)
✓
Kết nối MQTT broker HiveMQ thành công (qua TLS 8883)
✓
Thiết bị publish đều đặn mỗi 5 giây
✓
Dữ liệu thật (nhiệt độ, độ ẩm, CO₂) lên đúng topic iot/airquality/room1
Toàn bộ pipeline gửi dữ liệu (ESP32 → MQTT/TLS → HiveMQ) đã chạy thật và được xác nhận qua log.

## Slide 8
TRIỂN KHAI — BACKEND (Node.js / Express)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
11
TIẾP NHẬN & XỬ LÝ (MQTT subscriber)
• Subscribe iot/airquality/# (QoS 1) qua TLS
• Parse JSON → kiểm tra api_key (sai/thiếu → loại bỏ)
• Lưu bản ghi vào MongoDB (collection SensorData)
• checkThresholds(): so ngưỡng trong Settings
• Sinh Alert khi vượt ngưỡng — cooldown 5' chống spam
REST API (Express)
• /api/auth — login · register · refresh · logout
• /api/sensor — data · latest · history · export CSV
• /api/alerts — list · stats · weekly · resolve · bulk-delete
• /api/settings — xem / sửa ngưỡng cảnh báo
• Middleware JWT bảo vệ toàn bộ route dữ liệu
LƯU TRỮ & BẢO MẬT
MongoDB (Mongoose) — 4 collection: SensorData, Alert, Settings, User · Mật khẩu băm bcrypt · JWT access 15' + refresh 7 ngày (rotate) · rate-limit tách nhóm auth chống brute-force · header Cache-Control: no-store trên toàn bộ API.

## Slide 9
TRIỂN KHAI — FRONTEND (Vue 3)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
11
5 TAB CHỨC NĂNG (Single Page App)
Dashboard
3 gauge + mini-chart + biểu đồ cảnh báo theo ngày
Lịch sử
Chọn khoảng thời gian, mini-chart, xuất CSV
Cảnh báo
Thống kê, lọc, xử lý / xóa hàng loạt
Thiết bị
Thông tin kết nối: broker, topic, chu kỳ
Cài đặt
Tùy chỉnh ngưỡng cảnh báo
TRỰC QUAN HÓA & REALTIME
• Gauge đổi màu theo mức good / warning / critical
• Mini-chart riêng trục cho từng đại lượng (Chart.js)
• Poll dữ liệu mỗi 5s + tự làm mới khi focus lại tab
• Badge số cảnh báo ở sidebar cập nhật real-time
BẢO MẬT PHÍA CLIENT
• Route guard: chặn vào /dashboard khi chưa đăng nhập
• Axios interceptor: tự gắn token + tự refresh khi hết hạn
• Tự đăng xuất sau 1 giờ không thao tác (idle timeout)
• Chỉ xóa phiên khi refresh token thật sự không hợp lệ

## Slide 10
SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
12
ESP32
DHT22 + biến trở CO₂ Đo mỗi 5 giây
1
HiveMQ Cloud
MQTT Broker Trung gian pub/sub
2
Backend
Node.js / Express Xác thực • Lưu • Cảnh báo
3
MongoDB
Lưu SensorData & Alert
4
publish MQTT/TLS :8883
subscribe QoS 1
lưu DB
Gói tin JSON gửi lên:
{ device_id, api_key, temperature,
humidity, co2 }
5 Dashboard
Vue 3 — gauge, biểu đồ
REST API + JWT
Dashboard poll mỗi 5s
(header no-store)
Luồng end-to-end: Cảm biến → MQTT/TLS → Broker → Backend (xác thực api_key) → MongoDB → REST/JWT → Dashboard

## Slide 11
CƠ CHẾ CẢNH BÁO
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
12
Backend nhận dữ liệu cảm biến (mỗi 5s)
Giá trị VƯỢT NGƯỠNG?
CO₂ ≥ 800/1000ppm · Nhiệt ≥ 35°C
Độ ẩm < 30% hoặc > 70%
Không
Bỏ qua
Không tạo cảnh báo
Có
Đã có cảnh báo CÙNG LOẠI
trong 5 phút gần nhất?
(cooldown chống spam)
Có
Bỏ qua
Tránh trùng lặp
Chưa
Tạo Alert mới → lưu DB → hiện trên Dashboard
NGƯỠNG MẶC ĐỊNH
(chỉnh trong Settings)
CO₂ cao: ≥ 800 ppm
CO₂ nguy hiểm: ≥ 1000
Nhiệt độ: ≥ 35 °C
Độ ẩm: < 30% / > 70%
Ý NGHĨA
Cooldown 5 phút/loại/thiết bị giúp mỗi lần vượt ngưỡng chỉ sinh 1 cảnh báo, tránh hàng chục thông báo trùng khi giá trị đứng yên ở mức cao.

## Slide 12
HỆ THỐNG BẢO MẬT ĐA LỚP
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
13
Mối
đe dọa
nghe lén
MITM
thiết bị giả
truy cập trái phép
brute-force
LỚP 1
Bảo mật đường truyền (Transport / TLS)
MQTT over TLS · cổng 8883 · xác thực chứng chỉ broker (ISRG Root X1) · user/pass broker
● Chặn: nghe lén, giả mạo broker (MITM)
LỚP 2
Xác thực thiết bị (Device API Key)
Mỗi payload kèm api_key riêng · Backend kiểm tra trước khi ghi DB · sai/thiếu → loại bỏ
● Chặn: thiết bị & dữ liệu giả mạo
LỚP 3
Xác thực người dùng web (JWT + hardening)
bcrypt · access 15' + refresh 7d (rotate) · idle-logout 1h · rate-limit auth · middleware JWT
● Chặn: truy cập trái phép, brute-force
bị lọc dần
Phòng thủ theo chiều sâu: 3 lớp độc lập — một lớp bị hạn chế (broker Free dùng chung credential), hai lớp còn lại vẫn giữ an toàn tổng thể.

## Slide 13
LỚP 1 — BẢO MẬT ĐƯỜNG TRUYỀN MQTT (TLS)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
15
BỐI CẢNH
Dữ liệu cảm biến đi qua Internet tới broker. Nếu không mã hóa, gói tin có thể bị nghe lén hoặc bị chèn/sửa trên đường truyền.
ÁP DỤNG TRONG PROJECT
• Kết nối broker qua mqtts:// — TLS, cổng 8883 (thay 1883 không mã hóa)
• Firmware dùng WiFiClientSecure.setCACert() với root CA thật (ISRG Root X1)
• Xác thực đúng chứng chỉ broker — KHÔNG dùng setInsecure()
• Kết nối còn yêu cầu username/password cấp broker
• Backend cũng subscribe qua mqtts://…:8883 cùng cơ chế TLS
CHỐNG ĐƯỢC TẤN CÔNG
• Nghe lén dữ liệu trên đường truyền (eavesdropping)
• Giả mạo broker để đọc/sửa dữ liệu (Man-in-the-Middle)
• Client lạ không có credential broker publish/subscribe
Vị trí trong code: firmware/esp32_airiq.ino → setCACert(HIVEMQ_ROOT_CA) · iot-backend/src/mqtt/subscriber.js → mqtt.connect('mqtts://…:8883')

## Slide 14
LỚP 2 — XÁC THỰC THIẾT BỊ (Device API Key)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
16
BỐI CẢNH
HiveMQ Cloud gói Free chỉ cấp 1 cặp credential MQTT dùng chung cho mọi thiết bị → không thể chỉ tin cậy vào lớp broker.
ÁP DỤNG TRONG PROJECT
• Mỗi payload thiết bị gửi lên đều kèm api_key riêng (DEVICE_API_KEY)
• Backend kiểm tra api_key TRƯỚC KHI ghi vào MongoDB
• Sai/thiếu key → log 'Invalid API key' và loại bỏ, không lưu
• Lớp xác thực 'thiết bị hợp lệ' độc lập với lớp broker
• Bù cho hạn chế credential dùng chung của gói MQTT Free
CHỐNG ĐƯỢC TẤN CÔNG
• Thiết bị giả mạo đẩy dữ liệu rác vào hệ thống
• Kẻ lấy được credential broker chung vẫn bị chặn nếu không có api_key
• Ghi bẩn dữ liệu sai lệch vào cơ sở dữ liệu
Vị trí trong code: iot-backend/src/mqtt/subscriber.js → if (data.api_key !== process.env.DEVICE_API_KEY) return;

## Slide 15
LỚP 3 — BẢO VỆ PHIÊN NGƯỜI DÙNG WEB (JWT)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
17
BỐI CẢNH
Dashboard hiển thị dữ liệu nhạy cảm. Cần đảm bảo chỉ người dùng đã xác thực mới truy cập, và chống dò mật khẩu / đánh cắp phiên.
ÁP DỤNG TRONG PROJECT
• Mật khẩu băm bcrypt (10 salt rounds); email validate 2 phía
• Access token 15' + refresh token 7 ngày (lưu DB, rotate mỗi lần refresh)
• Middleware JWT chặn mọi route /api/sensor · /alerts · /settings
• Rate-limit tách nhóm: /api/auth 30 req/15' chống brute-force
• Tự đăng xuất sau 1h + header Cache-Control: no-store
CHỐNG ĐƯỢC TẤN CÔNG
• Truy cập API / dashboard khi chưa đăng nhập
• Dò mật khẩu hàng loạt (brute-force login)
• Tái sử dụng token bị lộ (nhờ rotate + thu hồi khi logout)
• Cache dữ liệu đã xác thực ở trình duyệt / proxy trung gian
Vị trí trong code: middleware/auth.js (verify JWT) · routes/auth.js (bcrypt, rotate token) · server.js (rate-limit, no-store)

## Slide 16
PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP & TRAO ĐỔI DỮ LIỆU
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
7
Thiết bị ↔ Cloud
Giao thức: MQTT over TLS (mqtts)
Mô hình: Publish / Subscribe
Broker: HiveMQ Cloud — cổng 8883 (TLS)
Topic: iot/airquality/room1
(backend subscribe iot/airquality/#)
QoS: 1 — at least once
Chiều: ESP32 → Broker → Backend (1 chiều đẩy)
Dashboard ↔ Backend
Giao thức: REST API qua HTTP(S)
Mô hình: Request / Response (polling 5s)
Xác thực: JWT Bearer (access + refresh)
Endpoint: /api/auth · /api/sensor
/api/alerts · /api/settings
Định dạng: JSON · header Cache-Control: no-store
Chiều: Dashboard ⇄ Backend (2 chiều, có query)
Ví dụ payload cảm biến (JSON) publish lên topic:
{
"device_id": "esp32-room1", "api_key": "••••••", "temperature": 24.0, "humidity": 40.0, "co2": 624
}

## Slide 17
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
17
3 lớp bảo mật độc lập
5 tab chức năng dashboard
5s chu kỳ đo & cập nhật
✓
Pipeline hoàn chỉnh: ESP32 → MQTT/TLS → Backend → MongoDB → Dashboard
✓
Cảnh báo tự động, chống trùng lặp nhờ cơ chế cooldown 5 phút
✓
Dashboard trực quan: gauge, mini-chart, thống kê cảnh báo nhiều dạng biểu đồ
✓
Hệ thống tài khoản đầy đủ + bảo mật 3 lớp end-to-end
✓
Đã kiểm thử end-to-end qua curl và thao tác thực tế trên giao diện

## Slide 18
HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
18
HẠN CHẾ
• CO₂ giả lập bằng biến trở — chưa dùng cảm biến khí thật
• Chưa có Mobile App (web đã responsive, dùng tạm trên di động)
• Dashboard polling 5s — chưa đẩy realtime bằng WebSocket/SSE
• Chưa xác thực email thật; credential còn để trong .env/firmware
• Mới hỗ trợ 1 thiết bị / 1 phòng
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• Tích hợp cảm biến khí thật (MQ135 / SCD40)
• Xây dựng Mobile App (Flutter / React Native) dùng lại REST API
• WebSocket/SSE đẩy realtime; hỗ trợ nhiều phòng + sơ đồ mặt bằng
• Xác thực email; cảnh báo qua email/SMS khi nguy hiểm
• Tách credential riêng mỗi thiết bị (mTLS), rotate secrets